Приложение № 3

к договору предоставления доступа

к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи

№ _____ от «_____» ________202___г.

Технические условия

г. Подольск		                                         «_____» __________ 20 ___  г.

1. Термины и определения, используемые в настоящих Технических условиях:

Воздушная линия электропередачи (ВЛ) – устройство для передачи и распределения электроэнергии по проводам, расположенным на открытом воздухе и прикрепленным с помощью изоляторов и арматуры к опорам или кронштейнам, стойкам зданиях и инженерных сооружениях (мостах, путепроводах, и т.п.).

Волоконно-оптическая линия передачи (ВОЛП) – совокупность линейных трактов волоконно-оптических систем передачи, имеющих общий оптический кабель, линейные сооружения и устройства их обслуживания.

Волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) – оптический кабель в комплексе с линейными сооружениями и устройствами для их обслуживания, по которому передаются все виды сигналов ВОЛП.

Волоконно-оптическая линия связи на воздушных линиях электропередачи (ВОЛС-ВЛ) – оптический кабель, подвешенный и смонтированный на ВЛ для передачи сигналов ВОЛП.

Оптический кабель (ОК) – кабельное изделие, содержащее оптические волокна, объединенные в единую конструкцию, обеспечивающую передачу световых сигналов в заданных условиях эксплуатации.

Оптический кабель самонесущий неметаллический (ОКСН) – оптический кабель с армирующими элементами, выполненными из стеклопластиковых прутков или синтетических нитей.

Эксплуатация ВОЛС-ВЛ – аварийно-восстановительные работы, техническое обслуживание, ремонт ВОЛС-ВЛ.

- Оформление Технических условий

Технические условия (далее – ТУ) являются неотъемлемой частью Договора предоставления доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи и комплекта конструкторской или другой технической документации, а при отсутствии документации должны содержать полный комплекс требований к проводимым работам, используемым материалам, контролю и приемке выполненных работ.

- Введение

ТУ определяют для Пользователя условия, на которых он сможет разместить свои волоконно-оптические линии связи на объектах электросетевого хозяйства АО «РСП» (далее – Собственник). Выдавая настоящие ТУ Собственник берет на себя обязательства ограничить другим сторонним организациям строительство ВОЛС на указанных в данных ТУ объектах электросетевого хозяйства в период действия ТУ, а также не требовать проведения дополнительных, не указанных в данных ТУ работ, если нормативными документами не будет установлено иное.

3. Объекты строительства (размещения)

Волоконно-оптические линии связи на участках (наименование ВОЛС-ВЛ).

4. Объекты электросетевого хозяйства,

на которых планируется размещение ВОЛС-ВЛ

Объекты электросетевого хозяйства (низковольтные и высоковольтные воздушных линий), указанные в приложении № 2 к договору предоставления доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи № _____ от «_____» ________202___г.

5. Субъекты строительства и эксплуатации ВОЛС-ВЛ

  - 5.1	 Собственник объектов электросетевого хозяйства ______________

  - 5.2	Собственник ВОЛС-ВЛ ____________________________

6. Требования к проектированию,

строительству и эксплуатации ВОЛС-ВЛ

6.1. Общие требования

6.1.1. При проектировании, строительстве и эксплуатации ВОЛС-ВЛ необходимо руководствоваться следующими нормативными документами:

– Правила устройства электроустановок (ПУЭ);

– Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 
0,4 – 35 кВ СО 153-34.48.519-2002, утверждённые Министерством Российской Федерации по связи и информатизации и Министерством энергетики Российской Федерации 24.04.2003, 27.12.2002;

– Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160;

– Постановление Правительства Российской Федерации от 22.11.2022 № 2106 «О порядке недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи»;

6.1.2. Основной способ размещения оптического кабеля (ОК) ВОЛС-ВЛ на объектах электроэнергетики:

– на опорах воздушных линий электропередачи 0,4-35 кВ, использовать подвес самонесущего неметаллического волоконно-оптического кабеля (ОКСН);

6.1.3. Использование иных способов размещения ВОЛС-ВЛ на объектах электроэнергетики не допускается.

6.1.4. Место размещения оконечных кабельных устройств (оптических кроссов и муфт) ВОЛС-ВЛ по факту проведения осмотра согласовать с АО «РСП».

6.1.5. Применяемые на ВОЛС-ВЛ 0,4-35 кВ; оборудование, аппаратура и материалы должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий и других нормативных документов (НД), утвержденных в установленном порядке. По своим нормируемым, гарантируемым и расчетным характеристикам они должны соответствовать условиям работы ВЛ.

6.1.6. В случае наличия на ВЛ действующих ВОЛС, в целях снижения механических нагрузок на ВЛ, проектом необходимо предусмотреть замену существующего оптического кабеля на кабель с большим количеством оптических волокон, предварительно согласовав демонтаж ранее размещенного ВОЛС с собственником кабеля и собственником объекта электроэнергетики;

6.1.7. Документация, передаваемая Пользователем ВОЛС-ВЛ собственнику объектов электросетевого хозяйства в рамках настоящих ТУ, должна быть передана в виде:

– бумажный носитель – 1 (один) экземпляр;

– электронный носитель – компакт-диск и/или flash-накопитель формат файлов – pdf – 1 (одна) копия и/или направить на официальную электронную почту 
АО «РСП» (secretary@aorsp.ru);

6.1.8. Документация на бумажном носителе должна содержать подлинные подписи ответственных исполнителей и руководителей работ.

6.1.9. Документация на электронном носителе должна быть выполнена путем конвертации файлов исходных документов в формат pdf.

6.2. Требования к проектированию и строительству ВОЛС-ВЛ

6.2.1. При проектировании и строительстве необходимо руководствоваться, в первую очередь, необходимостью обеспечения надёжного электроснабжения потребителей и электробезопасности персонала и сторонних лиц, а также возможностью отключения ВОЛС для проведения плановых и аварийно-восстановительных работ на ВЛ.

6.2.2. Допуск персонала к объектам электросетевого хозяйства для производства работ осуществляется в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н.

6.2.3. Собственник объектов электроэнергетики имеет право на осуществление технического надзора за производством работ на объектах электроэнергетики в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики.

6.4. Требования к эксплуатации ВОЛС-ВЛ

6.4.4. Выполнение работ по техническому обслуживанию, ремонту, а также аварийно-восстановительные работы на ВОЛС, проводимые Пользователем, должны согласовываться с АО «РСП».

6.4.5. Собственник объектов электросетевого хозяйства имеет право на осуществление технического надзора за производством работ на объектах электроэнергетики в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики.

7. Особые условия

7.1. Срок действия настоящих ТУ составляет один год с момента их утверждения.

7.2   ТУ могут быть аннулированы в следующих случаях:

– необходимости внесения изменений в ТУ, ввиду изменения перечня задействованных объектов электросетевого хозяйства;

– неоднократного нарушения техники безопасности и охраны труда, или однократного, повлекшего крупный или особо крупный ущерб Собственнику; прочие случаи, предусмотренные гражданским законодательством.

8. Приложения

8.1. Приложение №1 - Ситуационная схема размещения ВОЛС-ВЛ на объектах электросетевого хозяйства.

| Генеральный директор АО «РСП» | Генеральный директор |
| --- | --- |
| ______________ Ильин Н.В. | ______________ ____________ |

Приложение №1

к Техническим условиям

от ____________________

Ситуационная схема размещения ВОЛС-ВЛ 
на объектах электросетевого хозяйства

Ситуационная схема по ____________________________